人IgA定量EIA试剂盒使用说明

原理

本实验采用双抗体夹心 ELISA法。用抗人IgA单抗包被于酶标板上，标准品和样品中的 IgA与单抗结合，加入酶标抗体，形成免疫复合物连接在板上，加入酶底物TMB，出现蓝色，加终止液硫酸，颜色变黄，在450nm处测OD值，IgA浓度与OD值成正比，可通过绘制标准曲线求出标本中IgA浓度。

试剂盒组成（2-8℃保存）

| 酶标板（Coated Wells） | 96孔 | 酶标抗体工作液（Enzyme Conjugate） | 12ml |
| --- | --- | --- | --- |
| 10×标本稀释液（Sample Buffer） | 12ml | 20×浓缩洗涤液（Wash Buffer） | 50ml |
| 标准品（Standards）：1000ng/ml | 1瓶 | 底物工作液（TMB Solution） | 12ml |
| 封板纸 | 三张 | 终止液（Stop Solution） | 12ml |

准备试剂与收集血样

- 10×标本稀释液用蒸馏水作1:10倍稀释（示例：1ml浓稀释液+9ml蒸馏水）。

- 收集标本：血清、血浆（EDTA、肝素抗凝）、细胞培养上清液、尿液、唾液等尽早检测，2-8℃保存48小时；更长时间须冷冻（-20 ℃或-70 ℃）保存，避免反复冻融。尿液、唾液测定前用标本稀释液至少作1：10稀释（取20ul，加标本稀释液180ul,稀释10倍）。血清或血浆1：10万倍稀释。

- 标准品液配制：设标准管8管，第一管加标本稀释液900ul，第二至第八管加入标本稀释液500ul。在第一管中加入1000ng/ml的标准品溶液100ul混匀后用加样器吸出500ul，移至第二管。如此反复作对倍稀释，从第七管中吸出500ul弃去。第八管为空白对照。

- 洗涤液：用重蒸水1:20稀释（示例：1ml浓缩洗涤液加入19ml的重蒸水）

检测程序

- 加样：每孔各加入标准品或待测样品100ul，将反应板充分混匀后置37℃30分钟。

- 洗板：用洗涤液将反应板充分洗涤4-6次，向滤纸上印干。。

- 每孔加酶标抗体工作液100ul。将反应板置37℃30分钟。

- 洗板：同前。

- 每孔加入底物工作液100ul，置37 ℃暗处反应10分钟。

- 每孔加入100ul终止液混匀。

- 30分钟内用酶标仪在450nm处测吸光值。

结果计算与判断

- 所有OD值都应减除空白值后再行计算。

- 以标准品100、50、25、12.5、6.25、3.12、1.56、0ng/ml为横坐标，OD值为纵坐标，使用软件作图，画出标准曲线。

- 根据样品OD值计算出相应IgA含量，再乘上稀释倍数。软件可以向本公司邮件索取。

试剂盒性能

- 1.   灵敏度：最小的IgA 检测浓度小于0.8ng/ml。

- 特异性：可同时检测重组或天然的人IgA。不与人其它细胞因子有交叉反应。

- 重复性：板内、板见变异系数均小于10％。

注意事项

- 1.   以上标准孔及待测样品均建议做复孔，每次测定应同时做标准曲线。

2.   洗涤过程很关键。洗涤不充分将导致精确度误差及OD值错误地升高。

- 3.   板条开封后剩余板条要再封好，保持板条干燥。

- 4.   本试剂盒宜置4oC冰箱保存。

5.   本试剂盒仅用于科研，不能用于临床诊断！